ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТЕПЛЕКС ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОСКИХ КР ТЕПЛЕКС ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ОВЕЛЬ ОВЕЛЬ Бывают случаи, когда необходимо утеплить уже прослужившую какое-то время плоскую кровлю. В данных случаях мы рекомендуем превратить ее в инверсионную кровлю. Однако, такой вид утепления возможен лишь в случае достаточной прочности несущих конструкций. При отсутствии протечек теплоизоляционный слой укладывается непосредственно на поверхность гидроизоляционного ковра, если же гидроизоляция находится в неудовлетворительном состоянии, ее следует заменить или уложить дополнительный слой рулонного гидроизоляционного материала. На восстановленный гидроизоляционный ковер укладываются плиты из экструдированного пенополистирола ТЕПЛЕКС, поверх них - фильтрующий материал с последующей пригрузкой слоем гравия толщиной не менее 50 мм (рис. 1). Возможно также устройство эксплуатируемой кровли, как описано в разделе о применении экструдированного пенополистирола в инверсионных кровлях. Рис. 1 1 - пригрузочный слой гравия 2 - фильтрующий слой 3 – экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС 4 - восстановленный гидроизоляционный ковер 5 - существующее покрытие Рис. 2 1 - плита перекрытия 2 - грунтовочный слой 3 - пароизоляция 4 - теплоизоляция существующей кровли 5 - восстановленный гидроизоляционный ковер 6 - дополнительный слой теплоизоляции 7 - гравийная засыпка 8 - водосточная воронка 9 - деревянный брус Особое внимание следует обратить на герметичность гидроизоляционного ковра в месте прохождения трубы от водосточной воронки. Если существующая кровля не имела утепления - узел примыкания воронки выполняется как описано в предыдущем разделе; при наличии старого утепляющего слоя теплоизоляционный материал выбирается по периметру воронки, и на это место укладывается деревянный брус (рис. 2). Перед инвертированием существующей плоской кровли по периметру покрытия необходимо устроить парапет высотой не менее 500 мм, который можно выполнить из монолитного железобетона. Для этого на месте расположения будущего парапета в железобетонном перекрытии сверлят отверстия, в которые замоноличивают анкерные стержни. Арматурный каркас парапета соединяют с анкерными стержнями, устанавливают опалубку и заливают конструкцию бетоном. Рис. 3 1 - плита перекрытия 2 - грунтовочный слой 3 - пароизоляция 4 - имеющаяся теплоизоляция 5 - гидроизоляционный ковер 6 - новая теплоизоляция (экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС) 7 - гравий 8 - дренирующий слой (гравий диаметром 4-8 мм) 9 - тротуарная плитка (по всему периметру кровли) 10 - клин из теплоизоляционного материала 11 - внутреннее утепление парапета (экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС) 12 - деревянный брус 13 - крепежный профиль 14 - накрывающий металлический профиль 15 - внешняя теплоизоляция стены и парапета 16 - навесной фасад Только после возведения парапета можно приступать к работам по устройству инверсионной кровли. Чтобы исключить возможность промерзания бетонного перекрытия, все поверхности парапета следует теплоизолировать (рис. 3).