ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ТЕПЛЕКС В КОНСТРУКЦИЯХ ИНВЕРСИОННЫХ КРОВЕЛЬ В настоящий момент типовой конструкцией кровли в коттеджном строительстве являются скатные кровли, конструктивно состоящие из несущей плиты, на которую по слою пароизоляции уложен теплоизоляционный материал (плиты из минеральной ваты), защищенный от воздействия атмосферных осадков гидроизоляционным ковром на основе битумосодержащих рулонных материалов (рис. 1). Однако такая конструкция обладает целым рядом недостатков: возможны протечки вследствие неполной герметичности пароизоляционного слоя и деформации и разрушение гидроизоляционного ковра вследствие замерзания воды, попавшей в слой утеплителя. Рис. 1 1 - плита перекрытия 2 - крепление теплоизоляционного материала 3 - пароизоляция 4 – теплоизоляционный слой 5 - гидроизоляционный ковер 6 - дополнительное утепление Рис. 2 1 - перекрытие 2 - гидроизоляционный ковер 3 - экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС 4 - фильтрующий материал 5 - слой гравия толщиной не менее 50 мм Данные проблемы практически исключены в альтернативном конструктивном решении кровли - плоской или инверсионной кровле. Конструкция инверсионной кровли позволяет использовать ее в качестве эксплуатируемой плоской крыши, которую можно использовать в качестве зоны отдыха с цветниками и пешеходными дорожками, а при строительстве высотных зданий в качестве парковок и даже вертолетных площадок. Данные эксплуатационные характеристики достигаются принципиальными отличиями в конструкции, а именно, тем, что теплоизоляционный слой расположен не под гидроизоляционным ковром, а над ним (рис. 2). Это позволяет предохранить гидроизоляционный слой от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей, резких перепадов температуры, циклов замораживания и оттаивания, а также механических повреждении, что обеспечивает увеличение срока службы инверсионной кровли по сравнению с традиционной. На чертеже конструкции показано, что на железобетонную плиту покрытия по стяжке (или без нее) укладывают гидроизоляционный ковер из двух слоев "Филизола" или одного слоя "Кровлелита", поверх которого укладывают теплоизоляционные плиты. На теплоизоляцию настилают ковер из фильтрующего материала, а затем насыпают гравий. По гравию можно укладывать асфальт или тротуарную плитку. При этом рекомендуемый уклон инверсионных кровель 2,5-5%. Данная конструкция позволяет добиться исключения возможности протечек, т.к. в процессе эксплуатации крыши талая или дождевая вода через гравийный слой протекает вниз, проходит через фильтрующий материал, частично через стыки между теплоизоляционными плитами и стекает по гидроизоляционному ковру в водоотводящие устройства. Необходимо отметить, что для утепления инверсионной кровли применимы только негигроскопичные материалы, способные сохранять высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. Этим требованиям наиболее полно удовлетворяет экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС, состоящий из замкнутых ячеек, сводящих водопоглощение к нулю. Вследствие чего материал имеет высокие теплозащитные характеристики во влажной среде и высокую прочность. Слой промытого скатанного гравия размером 16-32 мм поверх экструдированного пенополистирола ТЕПЛЕКС служит для защиты его от всплывания, воздействия ультрафиолетовых лучей и сильного ветра. Песок или гравийные смеси в качестве пригрузочного материала не применяют. Толщина гравийного слоя определяется в зависимости от толщины теплоизоляционных плит. Как уже было сказано, в качестве пригруза можно также использовать тротуарную плитку или брусчатое покрытие. Если на крыше дома планируется устроить газон, то роль защитного слоя будет выполнять почва. Такая конструкция приведена на рис. 3. Гравийный слой укладывается на специальный фильтрующий материал (стеклохолст, материал "Тайпар" и т.п.), который хорошо пропускает воду, но является препятствием для прохождения твердых частиц почвы или песка. Фильтрующий материал предотвращает вымывание верхнего (почвенного) слоя эксплуатируемой крыши и защищает теплоизоляционные плиты от заиливания. Рис. 3 1- железобетонная плита перекрытия 2- грунтовочный слой 3- гидроизоляционный ковер из рулонных материалов 4- экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС 5- фильтрующий материал 6- дренирующий слой гравия 7- фильтрующий материал 8- почва Важным элементом конструкции является узел примыкания водосточной воронки к покрытию. По периметру отверстия необходимо уложить дополнительный слой гидроизоляционного материала, установить металлический фартук и обеспечить уклон гидроизоляционного ковра в сторону водосточной воронки (рис. 4). Рис. 4 1 - железобетонная плита перекрытия 2 - грунтовочный слой 3 - гидроизоляционный ковер из рулонных материалов 4 - экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС 5 - фильтрующий материал 6 - дренирующий слой гравия 7 - металлический фартук 8 - колпак водосборной воронки 9 - дополнительный слой гидроизоляции С целью обеспечения надежного примыкания инверсионной кровли к наружной стене дома в зоне сопряжения устраивают дополнительные слои гидроизоляционного материала, которые крепятся к наружной стене выше уровня покрытия (рис. 5). Рис. 5 1 - железобетонная плита перекрытия 2 - грунтовочный слой 3 - гидроизоляционный ковер из рулонных материалов 4 - экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС 5 - фильтрующий материал 6 - дренирующий слой гравия диаметром 4-8 мм 7 - дренирующий слой гравия диаметром 16-32 мм 8 - тротуарная плитка 9 - слой почвы (не обязателен) 10 - наружная стена 11 - нетвердеющий герметик 12 - металлический фартук 13 - наружная обшивка стены 14 - дополнительный слой гидроизоляционного материала Рис. 6 1 - железобетонная плита перекрытия 2 - грунтовочный слой 3 - гидроизоляционный ковер из рулонных материалов 4 - экструдированный пенополистирол ТЕПЛЕКС 5 - фильтрующий материал 6 - слой гравия толщиной не менее 50 мм 7 - дренирующий спой из мелкого (4-8 мм) гравия 8 - настил из тротуарной плитки 9 - теплоизоляционный материал Для повышения теплоизоляционных свойств покрытия, а также для исключения вероятности образования трещин в местах перегиба гидроизоляционного ковра, около наружной стены и парапетов на перекрытии желательно выполнить скос из теплоизоляционного материала (рис. 6). Защита утепляющего слоя от механических повреждений и увеличение устойчивости гравийного слоя к воздействию повышенных ветровых нагрузок достигаются укладкой по периметру покрытия (вдоль парапета и наружной стены) бетонных (тротуарных) плиток. Как уже отмечалось, основная масса воды, попадающей на кровлю при дожде или образующейся в результате таяния снега, стекает через водостоки. Однако некоторое количество влаги неизбежно просачивается в зазор между теплоизоляцией и гидроизоляционным ковром, откуда она, впоследствии, испаряется наружу, проходя через стыки плит утеплителя. Поэтому при устройстве инверсионной кровли с верхним слоем из материалов, обладающих пониженной паропроницаемостью (земля, бетонная плитка и т.п.), необходимо поверх экструдированного пенополистирола ТЕПЛЕКС предусмотреть дренирующий слой, не препятствующий диффузии водяного пара, например, слой щебня или мелкого гравия с фракцией 4-8 мм и толщиной не менее 20 мм (рис.7). Рис. 7 1 - перекрытие 2 - грунтовочный слой 3 - гидроизоляционный ковер 4 - теплоизоляция 5 - фильтрующий материал 6 - дренирующий слой гравия 7 - тротуарная плитка